##### Sotto ti viene illustrato come entrare in diagnostica, visualizzare fino agli ultimi tre allarmi e fare dei test di funzionamento sui differenti componenti.

La lavastoviglie Rex deve essere in modalità standbay, senza nessun programma in esecuzione o selezionato.
Per annullare il programma in corso, basta tenere premuto il tasto cancella.

##### Premi il primo e il terzo tasto, accendendo l'elettrodomestico. Mantienili pigiati finché non si illuminano, lampeggiando, i primi tre led.

##### Ora puoi visualizzare i 3 allarmi, sempre se ci sono, che si trovano in memoria. Per farlo devi premere il primo tasto per una sola volta, questo ti restituirà, come nella foto sotto, un codice di errore:

##### Ripremendo il pulsante, ti viene indicato il secondo codice in memoria.

##### Premendo ulteriormente, potrai vedere l'ultimo allarme in memoria.

Dopo la visualizzazione dei codici presenti, si passa alla fase di test dei componenti.
Ti consigliamo di estrarre la lavastoviglie dall'incasso di circa 20 centimentri, così avrai la possibilità di premere i tasti con lo sportello chiuso.

Ora, ogni volta che pigi il primo tasto, vedrai comparire sul display dei numeri e potrai sentire funzionare i singoli componenti.

##### Il 4 corrisponde alla fase di rigenerazione delle resine, la scheda manda corrente all'elettrovalvola del sale.

##### Alla quinta pressione si mette in funzione la pompa di scarico.

##### Il 6 corrisponde all'elettrovalvola del carico, si mette in funzione il carico dell’acqua.

##### Alla settima pressione del primo tasto entra in funzione il riscaldamento dell’acqua, ma solo se il livello dell’acqua è sufficiente, altrimenti non succede niente.

##### L'8 testa e mette in funzione il motore.

##### Alla nona pressione entra in funzione il dispensatore del detersivo e brillantante.

##### Il 10 prova la ventola aspirante per la fase di asciugatura, presente solo in alcuni modelli di fascia medio-alta.